Fertigschachtsystem, nach DIN EN 1917 - DIN V 4034-1, und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, für Regen- und Schmutzwasserkanäle. Fugendichtung mit werkseitig integriertem Dichtungselement Tobnorm und werkseitig integriertem Lastübertragungselement

Röser – Monolith Fertigschachtunterteil, SU-M Typ 2 rund DN1200:

-Schachtunterteil mit Betongerinne gerade, scheitelhoch bis DN500

-Schachtkörper, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus leichtverdichtendem Beton

C 40/50 gefertigt, in der Schalung ausgehärtet, nicht sofortentschalt

-Neigung der Auftrittsfläche zur Schachtmitte 1:20

-werksseitig einbetonierte Anschlüsse für gelenkige Einbindung bis

-nachträglich aufgezogene Dichtungen sowie Lastübertragungsringe sind nicht zulässig

-chemischer Angriff bis 600 mg/l Sulfatgehalt des angreifenden Wassers enthalten

-Anschluss bis max. DN800

DN Zulauf:  	______  Rohrart:  ______

DN Zulauf:  	______  Rohrart:  ______

DN Zulauf:  	______  Rohrart:  ______

DN Ablauf:  	______  Rohrart:  ______

___	Zulage für abgewinkelten Durchlauf

___	Zulage für Gerinne scheitelhoch ab DN600

___	Zulage für Gefälle in der Muffe 3 – 8 %

___	Zulage für Gefälle in der Muffe unter 1 %

___	Zulage für Zement mit hohem Sulfatwiderstand bis 3.000 mg/l

Steigeinrichtung: Form B - schwarz – Stahl kunststoffummantelt DIN 19555

Form B – grün –  Edelstahl V4A kunststoffummantelt DIN 19555

Aufbauteile:

Schachtaufbauteile für eine Schachttiefe bis: ______  m

Einstiegsöffnung DN625 oder DN800

Dichtung und Lastübertragung werkseitig fest einbetoniert: System TOBNORM

Herstellernachweis:		Röser Vertriebs GmbH

Haus Nr. 11

88525 Dürmentingen-Burgau

info@roeser-gmbh.de

Tel. 07576/9608-0

www.roeser-gmbh.de

oder gleichwertig