Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 ROBUST®-Rohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916, sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

Form:                    SB-K-FM-ROBUST® Kreisquerschnitt mit Falzmuffe

Herstellverfahren:   sofortentschalt

Betongüte:             C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)

Rohrdurchmesser: 	DN 900mm

Wandstärke: 	         150mm

Baulänge: 		3,00 m

Nutzquerschnitt: 	0,636 A/m2

Verkehrsbelastung:  LM1/SLW60

Überdeckungshöhe: 0,30 m bis 11,00 m bei einem Bettungswinkel 2xAlpha = 120 Grad

0,5 m bis 6,00 m bei einem Bettungswinkel 2xAlpha = 90 Grad

Rohrverbindung:     mit integrierter ROBUST®-Dichtung,

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060

Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig

Einbau / Bettung:    gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder

geböschten Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

Bei abweichenden Belastungen und Einbaubedingungen sprechen Sie uns bitte für eine objektbezogene statische Berechnung an.

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis:	Röser Vertriebs GmbH

Haus Nr. 11

88525 Dürmentingen-Burgau

info@roeser-gmbh.de

Tel. 07576/9608-0

www.roeser-gmbh.de

oder gleichwertig