POS. 1.001          ___ Stück

96 m³ Löschwasserbehälter nach DIN14230

sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

aus Stahlbetonrohren in Strangbauweise DN3200 SLW60 - Überdeckung 0,50 - 2,00 m

96 m³ Nutzvolumen bei 10 cm Luftpolster,

Nutzvolumen mit 10 cm Luftpolster 7,67 m3 je lfm

Betongüte: C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)

Lichtes Maß: Länge 13.500 mm - Breite 3.200 mm

Aussenmaß: Länge 14.000 mm - Breite 3.720 mm - aufgeteilt in Segmente von 2,00 bis 3,00 m

Bestehend aus:

14 lfm Stahlbetonrohr Form K-FM, DN3200, Außen - Ø 3720mm,

DIN V 1201/DIN EN 1916, schalungserhärtet mit Keildichtung, inkl. 2 einbetonierten Versetzankern, Wandstärke 300mm, Nutzquerschnitt 8,042 m3 / lfm.

inkl. 2 Stück Endstopfen DN3200 Wanddicke: 250mm

inkl. 1 Stück Tangentialeinstiege zentrisch an Stirnwand inkl. Steigleiter Edelstahl Breite 300 mm

Aufbauteile für bis zu 2,00 m Überdeckung berücksichtigt

1 Stück Abdeckplatte DN1000 mit Öffnung 800x800mm

1 Stück Löschwasserentnahmerohr DN 125 / 139 mm DIN 14244,

Form A, mit Überflur-Sauganschluss ohne Peilstutzen

- Oberteil RAL 3000 (rot) beschichtet

- Endstutzen mit Antiwirbelplatte

1 Stück Be- und Entlüftungskamin mit Hinweisschild

Werkstoff: Edelstahl (1.4301) Bestehend aus einem Kaminrohr, Dunsthut, Insektengitter und Dichtgummi, mit Hinweisschild für Saugstelle, Befestigung am Lüftungskamin

Eine prüffähige Statik für eine SLW60 Belastung ist dem Auftraggeber vorzulegen.

Lieferung durch Hersteller.

Abladen und Einbau durch das ausführende Bauunternehmen gem. der vorgelegten Statik.

Herstellernachweis:		Röser Vertriebs GmbH

Haus Nr. 11

88525 Dürmentingen-Burgau

info@roeser-gmbh.de

Tel. 07576/9608-0

www.roeser-gmbh.de

oder gleichwertig

POS. 1.002          ___ Stück

Schachtabdeckung aus Edelstahl V2A, D400 mit Gasdruckfedern und

selbsteinfallender Verschluss und innenliegenden Scharnieren.

Abmessung 800x800mm

POS. 1.003          ___ Stück

Zulauf DN_____ Werkstoff ____ als Zulage für Löschwasserbehälter

POS. 1.004          ___ Stück

Überlauf DN_____ Werkstoff ____ als Zulage für Löschwasserbehälter